## Slide 1
Arduino MEGA
Batterie
Contrôle obstacles marche avant
Contrôle obstacles marche arrière
Webcam Pour déplacement « manuel »
2 HC SR04 dos à dos
Pour localisation
Visio- Conférence (Skype)
Servo 180°
Servo 360°
Octave
Apprentissage de la localisation
Wifi communication
Octave (localisation)
Motion ou VLC (video)
Pilotage manuel
Afficher video
Raspberry pi
Pilotage de robot
Motors, sensors
Browser
4 x microphones
Localisation des « appels »
Buzzer

## Slide 2: POC état d’avancement
Localisation par ultra son
  Un 1er essai fait avec servo moteur à 120° concluant
  En attente livraison d un servo 180°
Video sur rapsberry
  Possible avec motion / de 23% à 70% de CPU pour 2 images /sec et webcam USB – pas eleguant mais ok
  Tester webcam OV5647 (15€) ?
  Tester VLC – pas reussi a visualiser
  Tester ffmpeg, crtmpserver et lighttpd - Ko

## Slide 3: POC état d’avancement
Octave
  Octave installe sur Rapsberry
  Copie du proto de localisation >>> fonctionne dans avec un bon temps de réponses
  Réponse aux appels
    4 micros + ampli audio
    Cible reconnaitre un claquement de mains (ou un mot ?) et localiser la direction !
  Moteurs
    Se déplacer avec précision
      Trancher entre Stepper et (DC + encodeur)

## Slide 4: Châssis
Possibilités
  Une plateforme
  Un tracteur + remorque

## Slide 5: Moteurs
 | DC motors + encoder 2342 L012CR | Stepper 17HS8401
Couts | 30€ | 27€ + carte controleur
Performance mécanique | 1,71N.m 120rpm | Holding 52 N.cm 0,52N.m Detent 2,6 N.cm
Performance électrique | + | -
Simplicité de développement | - (encoder) | +
Performance controle | = | =
Adaption transmission | = | =
 | Vitesse max 0,8 m/sec avec roue de 65mn | 

## Slide 6: Electronique
4 x HC-SR04 –> 4 ID + 4 OD
2 moteurs -> 2 OD PWM + 4 ID supportant interrupt
2 x Servos -> 2 OD PWM
4 x micros -> 4 IA
1 rasberry -> 1 IO serial
2 afficheurs via registre a décalages > 6 OD